## Slide 1
Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica
DESCÀRREGUES ELLECTROSTÀTIQUES (ESD)
LABORATORI DE SISTEMES ELECTRÒNICS I
1
Notes: 1
1

## Slide 2
2
CONTINGUT
Què és ESD (i EOS)?
Models ESD
Nivells de protecció
Control ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Notes: 2
2

## Slide 3
3
ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Electrostatic Discharge és un fenomen ràpid i espontani de transferència de càrrega electroestàtica entre dos cossos amb diferents potencials.
En acostar-se els dos cossos, s’eleva el camp electroestàtic fins provocar la ruptura dielèctrica.
https://www.esda.org/
Notes: 3
3

## Slide 4
4
ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
L’ESD pertany a un conjunt més ampli de fenòmens no desitjats que posen en risc el funcionament dels sistemes electrònics: Electrical OverStress (EOS).
EOS General
ESD
“Alta” tensió: 10 V-15 KV
Duració curta (μs)
Energia baixa
Corrent pic elevat
Trise curt (1 ns)
EOS Específic
Tensió baixa ( < 16 V)
Duració llarga (> 1 ms)
Potència baixa
Llamps
Molt alta tensió (> 100 KV)
Corrents molt alts (> 1 KA)
Potència molt alta
Notes: 4
4

## Slide 5
5
ESD: impacte industrial
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Si no es té en compte, pot arruïnar qualsevol indústria electrònica.
Cost anual estimat de pèrdues ~109 €
El nostre cost (LSE1+LSE2) 103 €
Notes: 5
5

## Slide 6
6
ESD: impacte als IC
Laboratori De Sistemes Electrònics I
El xip és destrueix per efecte tèrmic.
Notes: 6
6

## Slide 7
7
Models ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
La font principal de l’ESD és el fregament entre cossos (fenomen tribològic).
Voltatge típic segons fregament
Notes: 7
7

## Slide 8
8
Models ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Per a combatre la ESD, fem servir models que permeten analitzar i dissenyar productes robustos.
Hi ha tres tipus de model:
  HBM  Human Body Model: reprodueix una descàrrega d’origen humà per manipulació (no ho toquis, c...!!!).
  MM  Machine Model: reprodueix una descàrrega a la cadena de muntatge (pick & place).
  CDM  Charge Device Model: reprodueix una descàrrega generada pel propi encapsulat del dispositiu (unboxing).
Notes: 8
8

## Slide 9
9
Models ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Notes: 9
9

## Slide 10
10
Models ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Notes: 10
10

## Slide 11
11
Models ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Notes: 11
11

## Slide 12
12
Nivells de protecció
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Nivell fabricació: ús de ionitzadors d’aire a les foundries i línies d’ensamblatges.
Nivell procés: modificació de processos tecnològics per a fer transistors que ja incorporin protecció ESD (e.g., transistor paràsit NPN a les tecnos CMOS).
Nivell on-chip: disseny de circuits de protecció on-chip (díodes i circuits de campling).
Notes: 12
12

## Slide 13
13
Nivells de protecció
Laboratori De Sistemes Electrònics I
També dona per fer un problema de Circuits i Components Electrònics...
Notes: 13
13

## Slide 14
14
Nivells de protecció
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Nivell encapsulat: ús de mètodes per assegurar una bona massa, ús de capacitats in-Package.
Nivell test: ús d’eines i mètodes per a una correcta manipulació a la fase de test i enviament.
Notes: 14
14

## Slide 15
15
Nivells de protecció
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Nivell sistema: ús de mètodes d’apantallament en el disseny del sistema PCB (e.g. Díodes TVS).
Notes: 15
15

## Slide 16
16
Control ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Implica els nivells de protecció de fabrica i test.
Consisteix a fer servir les següents solucions:
  Prevenció de la generació de càrrega
  Dissipació de la càrrega
  Neutralització de la càrrega
  Apantallament del camp electrostàtic
< 1010 Ω/sq
t ~ 0.02 s
t ~ 2 s
Notes: 16
16

## Slide 17
17
Control ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
El lloc de treball ‘ideal’:
Notes: 17
17

## Slide 18
18
Control ESD
Laboratori De Sistemes Electrònics I
Com manipular la launchpad:
No toqueu els pins.
Agafeu-la pels costats: no us podreu descarregar.
Notes: 18
18

## Slide 19
19
Conclusions
Laboratori De Sistemes Electrònics I
No toquis els pins, c...!!!
Notes: 19
19